## Slide 1
robot controller 指控制柜
external system 指上位机
Robot 指机械臂
基于以太网的UDP接口

## Slide 2
FRI的功能
两部分：
监视机器人状态
影响机器人运动
监听模式：（读取机器人状态信息）监听机器人控制器(控制柜)，向FRI客户端(上位机)实时发送机器人当前数据
命令模式：（控制机器人）该模式下，机器人控制器可以被外部影响（可以被上位机控制）
FRI连接质量
POOR FAIR GOOD EXCELLENT
只能逐级增加，FRI连接建立一开始，质量总是poor，成功握手之后，质量从poor->fair->good->excellent
只有在good或excellent质量下，机器人控制器(控制柜)才可以接受上位机的命令
连接质量的表征（延迟 抖动 丢包率 应答率），可以通过函数查看P28

## Slide 3
监听模式与命令模式的交互
监听模式的状态：
MONITORING_WAIT MONITORING_READY
命令模式的状态：
COMMANDING_WAIT COMMANDING_ACTIVE
P12 ：各个状态的转换条件（即右图①-⑤）

## Slide 4
FRI in Robot Controller
机器人控制器(控制柜)中的FRI
使能FRI连接的配置
初始化并打开配置好的FRI连接
自动激活监视模式
读取FRI连接的状态
激活命令模式
提供自动记录所有状态变化的通知机制
Robot Controller （控制柜）

## Slide 5
FRI客户端中的应用程序开发
FRI client SDK
FRI Client （上位机中）
P41 c++
P42 Java
提供对机器人的命令接口
提供机器人的当前状态
封装UDP连接
连接通信和计算
路径监听和覆盖的计算规范被封装在LBRclient派生的类中
这只是好多个类的泛称，其中包括几个通过继承LBRclient生成的类，例如LBRTorqueSineOverlayClient等。详见代码文件夹FRI-Client-SDK_Cpp

## Slide 6
Communication between the robot controller and FRI client
机器人控制器与FRI客户端的通信 控制柜和上位机通信
FRI的状态(states)被直接映射到了LBRClient类或其派生类(UserClientInheriteFromLBR)中的方法(回调函数)
即可以直接用类中的函数读取写FRI状态
流程图见图2-6

## Slide 7
第一步：软硬件配置
使用②口与上位机直接连接
网口IP可以在Sunrise中配置，两个口必须处于不同的子网（Subnet）
①：X66 KUKA Line Interface (KLI) ：低实时性>2ms
②：LAN Onboard – KUKA Option Network Interface (KONI)：高实时性：1…2ms，只用于FRI

## Slide 8
第二步：编程
控制柜端（Robot application）P25
配置FRI连接：FRIConfiguration configuration =FRIConfiguration.createRemoteConfiguration (robot , IP address);
初始化并打开FRI连接：FRISession session = new FRISession(configuration);
创建关节角度叠加（这是必须创建的，无论是哪种控制模式，最终都需要通过它来完成）：FRIJointOverlay overlay = new FRIJointOverlay (session, <client-CommandMode>); <client-CommandMode>必须是上位机发送来的
与上位机同步：三种方法P28
关闭FRI连接：

## Slide 9
上位机端（FRI client application）P33
与控制柜连接？没讲，看代码
LBRState类： 从控制柜读取运行实时数据； LBRClient及其子类中的成员函数robotState()返回一个LBRState类，用于读取实时数据
LBRCommand类：修改（写）控制柜中的运行实时数据；LBRClient及其子类中的成员函数robotCommand()返回一个LBRCommand类，用于写实时数据， LBRCommand类中的setJointPosition()、setWrench()、setTorque()向FRICommandMessage结构体变量写入数据。 LBRClient及其子类中成员函数command() 调用了robotCommand(). setJointPosition()或其他两个
★ LBRClient类：创建实时功能；新建实时应用，自己新建的类必须从LBRClient继承而来；新建的类的实例必须传递给ClientApplication的构造函数(即做实例化ClientApplication时的参数)

## Slide 10
Client中的command()函数写入当前周期运动指令
通过编写Client类中的command（）函数，来确定使用哪种控制方式（setJointPosition()、setWrench()、setTorque()）
创建UdpConnection
创建ClientApplication（UdpConnection,Client）
ClientApplication中的step()函数发送运动指令
创建Client
上位机怎么发

## Slide 11
控制柜怎么收
_lbr.moveAsyn(ptp(.0, .0, .0, .0, .0, .0, Math.toRadians(-90))
.setJointVelocityRel(0.2)
.addMotionOverlay(jointOverlay) );
控制柜端总要动点啥，才能让client发过去的运动指令动起来，这是为啥呢？
怎么才能读到client发送的关节角呢？怎么才能只动client发送的指令呢？
move(null)不行。move(0…0)不行。move(_lbr.getCommandedJointPosition())不行，
moveAsyn(任意常量关节角)可以！且这个任意常量关节角即运动的初始位置，连通后控制柜会控制机械臂运动到这个初始位置
原理：
按照工程师的解释：FRI控制是需要叠加的，定义起始位置，然后在起始位置的基础上，做叠加——应该就是addMotionOverlay(jointOverlay)函数来完成叠加
上位机一直在刷新friSession，而且jointOverlay由friSession做参数创建；故：
上位机
friSession
jointOverlay
初始位置+addMotionOverlay(jointOverlay)=新目标位置

## Slide 12
Session State 四种状态，app.step()会printf状态的变化：从lastState->currentState
后面都是一些记录

## Slide 13
控制柜端程序await()作用：一直等到the state MONITORING_READY was reached.
第一次await()成功记录：
连接X66口(172.31.1.147)，电脑IP设置为172.31.1.100；两端都使用示例程序未加改动，成功。
连接KONI口不行。——设置iiwa_stack时把KONI口给挂在了控制柜windows里，所以不能用于FRI
先启动paid中的程序，后启动电脑上的程序LBRJointSineOverlayApp.cpp 。await()成功。
先启动电脑中程序，后启动paid中程序，await()失败。
问题：为什么连接成功了，paid程序输出的Quality还是POOR?
原因：代码问题，不能用frisession.getFRIChannelInformation()赋值给一个变量channelInfo，而是每次都用这个函数读取一遍，否则一直时第一遍赋值时读取的值。
KONI不行：解决
进控制柜系统，将KONI网口弄回原来的样子：先把KRC关闭，再运行下面的命令。
命令：C:\KUKA\Hardware\Manager\KUKAHardwaremanager.exe –assign OptionNIC -os RTOS；
改好之后：：
遇到问题一：用KONI口，一插网线和PC连起来，SmartPAD上就报错：与Sunrise通信失败
解决：未解
运行上面的命令一时，需要先把KRC停掉（系统右下角，绿色的图标右键，stop KRC） 无效
连好KONI网线再开机，或连好网线重启。--有效。且开机后PC多次拔插KONI网线，不会报错。但是改插一下x66的网线，再插KONI网线就报错。
不插网线开机，插上网线也是报错
按照邮件咨询的回复：如果 配了KONI 连接 FRI，开机就会检测 连接状态，请知悉！；应该就是得开机之前就连好网线吧

## Slide 14
控制柜端DEBUG/记录:
1,想要每次开机从当前位置作为运动初始状态开始运动，moveAsyn(ptp(0…0))肯定是不行的，得想办法；直接moveAsync(ptp(_lbr.getCurrentJointPosition()))也是不行的-乱运动；每次运行先读取_lbr.getCurrentJointPosition()放入一个变量p,再moveAsyn(ptp(p))可行！
2.PAD右下角的速度设置中，应用速度设置中，有一个Application的部分，未运行程序时显示为灰色0%，运行程序后显示为白色100%

## Slide 15
Client端Debug/记录
1.app.connect之后，不用循环只单独运行一次step()，状态从0变到1（IDLE->MONITORWAIT);
2.client.robotState().getMeasuredJointPosition()在MONITORWAIT状态便可以使用
3.client.robotState().getIpoJointPosition()只能在COMMAND状态下使用，否则抛出异常
4.robotCommand().setJointPosition():设置的运动目标与当前位置差不能过大，否则报错：Speed limit deleted;控制柜端设置速度限制都没用；可能是角度发布问题—新程序中未再遇到
5.控制柜端速度限制设置setJointVelocityRel(0.2)，在client发送指令控制机械臂运动时-无效
在控制柜中控制机械臂运动时-有效
6.getMearsuredJointPostition()函数得到的currentJoints有误差，setJointPosition(currentJoints)会导致机械臂运动，而且是向偏差方向持续运动。解决：1）修改currentJoints获取方式getMeasuredJointPosition() getIpoJointPosition()；2）endeffect pos mode时，修改机制，在没有给新posCmd时，保持setJointPosition(p)中的执行角度p稳定，可行；--新posCmd的判断机制由|RefPos-CurrentPos|改为新增posCmdFinishFlag，来解决运动过程中不连贯一顿一顿的问题。
7.关节限位，参考KDL，直接在求出的关节角度上限位
8.末端姿态用动轴欧拉角表示（ZYX)，α，β，γ三个角存在万向锁问题：当β=90°时，α和γ不能确定其具体值，参考https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%87%E5%90%91%E9%94%81。——用四元数进行关节角解算，用欧拉角ZYX指定姿态，并显示实时当前欧拉角仅作直观参考（仍存在万向锁，但不影响解算关节角）。
9.末端位姿需要增加限位，避免失误给错位置或姿态时机械臂暴走（未解）

## Slide 16
9.8日晚：
逆解已成！步子不够密，走起来一顿一顿的——每一步之间的时间间隔太久，发布命令跟不上运动的速度，运动结束了很久才有新的命令更新。理想的情况应该是：运动还未结束，新的命令已经发出，则关节能不间歇的运动。
9.9日晚：
添加posCmdFinishFlag，保证：1)在没设定新的运动时，机械臂不会由于currentJoints的漂移而不断抖动（由eepos允许误差值来消除currentJoints漂移的影响）；2) 在运动开始到运动完成时间内(以设置的duration即插值完成时间为判定条件)，无论多小的eepos差量，都会进行求解关节角来完成这一小步的运动(即这段时间内，消除eepos允许误差值的影响)。
9.12日晚：
使用四元数来消除欧拉角的万向锁问题：新增话题/cmdPos_EulerZYX和/cmdPos_Quaternion分别使用欧拉角和四元数来控制机械臂笛卡尔空间运动。欧拉角控制时，程序中也是先转为四元数，故避免了万向锁问题。
/curState话题中新增EulerZYX，来实时显示末端的姿态（仅供用户直观参考，万向锁问题仍存在）

## Slide 17
FRI-ROS
node：kukafri_hw
topic：
/curJoint ——publish current joints position （°）
/curPos ——publish current end-effector pose （m、°）
/cmdJoint ——subscribe joints degree command （°）
/cmdPosEulerZYX ——subscribe end-effector pose command （m、°）
/cmdPosQuaternion ——subscribe end-effector pose command （m、°）
server：
MoveToHome ——将机械臂运动到控制前准备姿态
setMoveMode ——设置 插值方式（一阶/阶跃/sin）、
            运动类型（关节角度/末端位姿）、
            运动时间（完成一次指令的时间/s)

## Slide 18
实验一：简单地用rqt给话题pub消息
Joint7 -- 1000HZ pub -- sin()

## Slide 19
Joint7 – 方波 -- 0~90 -- Velocity Limit 0.002
实验一：测试控制柜端的速度限制（1）

## Slide 20
Joint7 – 方波 -- 0~90 -- Velocity Limit 0.2
控制柜端速度限制无效
实验一：测试控制柜端的速度限制（2）

## Slide 21
实验二：srv设置插值方式、运动时间、运动类型
一阶插值
10s
1s

## Slide 22
实验二：srv设置插值方式、运动时间、运动类型
sin插值
10s
1s

## Slide 23
实验二：srv设置插值方式、运动时间、运动类型
Step()插值（不插值）——
在目标位置与当前位置间运动步长很小的时候用

## Slide 24
组会9.18

## Slide 25
用坐标轴叉乘表示角速度
1. 解决欧拉角指定姿态的万向锁问题：
解算关节角度时使用旋转矩阵来计算，四元数和欧拉角(ZYX)用于用户发布命令

## Slide 26
2.末端位姿基于的坐标系问题：
在实际使用中，给的运动目标是在相机坐标系下的，不同的相机坐标系不同：
通过rosparam，加载 .yaml文件中的相机标定结果，实现不同相机均可以将其坐标系作为基坐标系。
3.双臂问题：
通过lanch文件，分别在/right、/left命名空间下启动节点，通过args指定不同的ip地址。复用同一节点，同时启动两台机械臂。（待试验）

## Slide 27
4.安全问题：
1）机械臂的碰撞（待测试）
简单的通过多个立方体，限定机械臂运动的空间：通过判断各个关节的实时位置是否在立方体中。
是否会影响计算速度？
当超出范围应该急停还是放弃当前计算得到的角度增量？
无法解决双臂间的碰撞
2）可达位姿的限制。（待解决）
给的位姿不一定能到达，会导致机械臂疯狂乱动。

## Slide 28
双臂问题实现：
通过lanch文件，分别在/right、/left命名空间下启动节点，并通过args指定不同的ip和端口。复用同一节点，同时启动两台机械臂。可行！
左臂KONI 192.168.1.1
左臂X66 172.31.1.147
左臂上位机 192.168.1.2
左臂端口 30201
右臂KONI 192.168.168.2
右臂X66 172.31.1.147
右臂上位机 192.168.168.10
右臂端口 30200
注意: 由于用同一台上位机连接两根网线通信，故两个机械臂用的ip地址需要处于不同子网下。且端口号也不能相同。
IP设置：sunrise项目中的StationSetup.cat中的KONI的ip设置
端口设置：通过sunrise程序中的friConfiguration.setPortOnRemote()设置上位机用的端口号后，控制柜中使用的端口号默认会与上位机相同（P25页）

## Slide 29
双臂问题实现：
9.19日晚：
将两个机械臂末端的位姿都统一到相机坐标系下：
  根据相机标定基于的机械臂link0，
  启动对应机械臂时，由标定数据确定该机械臂link0位姿；启动另一根机械臂时，由标定数据与两机械臂之间位姿关系确定该机械臂位姿。

## Slide 30
添加运动到零位、工作初始位service
右臂工作初始位关节角：{}
左臂工作初始位关节角：{}
9.19日晚：
该server能用，但还不完善：call这个server前需确保运动模式为关节角度运动(moveMode=0)，且此运动耗时也由现有的duration决定